Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Paide linna mustkattega teede remont 2023“ hankedokument.

Paide Linnavalitsus (asukoht Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Keskväljak 14, 72711 Järva maakond, registrikood 77000246, tel 3850277) teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.

- Riigihanke nimetus: „ Paide linna mustkattega teede remont 2023“.

- Hankija (tellija) andmed:

  - Paide linnavalitsus, Keskväljak 14, Paide.

  - Kontaktisik: Marion Kütt, teede peaspetsialist.

  - Kontakttelefon: 5555 0648, marion.kytt@paide.ee .

  - Küsimuste korral saata küsimus aadressil: marion.kytt@paide.ee. E-posti küsimusele antakse siduv vastus, suuliselt saadud vastus ei pruugi olla siduv.

- Hanke eesmärk. Mustkattega teede aukude, lohkude, pragude ja muude asfaltkatte defektide parandamise eesmärk Paide linna tolmuvaba kattega teedel ja platsidel on vastavate rajatiste eluea pikendamine liiklus- ja liikumistingimuste parandamine.

- Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus.

  - Mustkattega teede defektide remont spetsiaalse augulappimisseadmega meetodil, kus augud puhastatakse ja kuivatatakse suruõhuga, lapitav osa krunditakse (survega) bituumenemulsiooniga, survega kaetakse augud graniitkillustikuga ja bituumeni seguga ning viimistletakse puhta graniitkillustikuga.

  - Põhilised remonditavad objektid on käesoleva dokumendi lisas 2. Hankija eeldab, et pakkuja (töövõtja) on pädev temale antud objektide remondivajadusega kohtade leidmiseks ja optimaalseks remondiks.

  - Pakkuja võtab teadmiseks, et tööde teostamise piirkond on avalikus kasutuses. Töövõtja teostab tööd, seadmata ohtu inimeste elu, tervist ja vara, paigaldab ja hoiab korras vajalikud tähistused, piirdeaiad, ajutised tähistused, liiklust reguleerivad ja piiravad liiklusmärgid nende paigaldamise vajadusel  jne.

  - Tööde koosseisu kuulub ka killustikujääkide eemaldamine, liigse bituumeni eemaldamine ning kohene abinõude kasutuselevõtt lahtise ja liigse bituumeni sattumisel pindadele. Bituumeni ja killusiku sattumisest piirnevatele aladele, inimeste jalatsitele ning riietele, sõidukitele, samuti inimeste ja sõidukite poolt „laialikandmisest“ jne tekkinud kahjud kannab tööde teostaja.

  - Töövõtja kohustub tööd teostama vastavalt heale tavale tööks sobilike ilmade ajal, sh kasutama optimaalselt ja liialduseta teeremondimaterjale.

  - Tellijal on õigus anda remonditavad objektid tööde teostamiseks ühele töövõtjale või jagada need oma äranägemisel mitme töövõtja vahel, jätta ära või lisada objekte.

  - Hange on ühikuhinna peale ja selle tegelik maht selgub täitmise käigus, lähtudes teostatud töö mahust. Tegelik tööde maht selgub peale tööde lõppu ja fikseeritakse aktide (lisa 3 vorm) ja arvetega.

- Hankelepingu põhilised tingimused

  - Eduka pakkumuse teinud isikuga (isikutega) sõlmitakse hankeleping.

  - Hankelepingu sõlmimisel rakendatakse hankedokumendis ja selle lisades toodud nõudeid ja tingimusi.

  - Kõik hankelepingu täitmisega seotud otsesed ja kaudsed kulud sisalduvad lepingu maksumuses ja need kannab töövõtja, kui hankedokumendist ei tulene teisiti.

  - Enne töödega alustamist vaadatakse tellija ja töövõtja poolt tema remonditavad objektid üle, määratakse eeldatav tööde maht, lepitakse kokku tööde järjekorras, tähtajas jne.

  - Tellija nõudmisel on töövõtja kohustatud remonditavatel objektidel töö teostama kahes etapis: Esimeses etapis kõrvaldama  (kõigil objektidel) liiklusohtliku ja sõidukeid lõhkuda võiva olukorra, teises etapis tegema süstemaatilise remonttöö. Samuti on tellijal õigus suunata tööde järjekorda ja anda vahetähtaegu sõltuvalt linnas toimuvatest üritustest. Kokku leppimata tööde osas ei ole tellijal tasumiskohustust.

  - Töövõtja teavitab operatiivselt tellijat tööde aegadest ja tööpiirkondadest ning katkestustest tööde teostamisel.

  - Hankelepingut rahastatakse Paide linna eelarvest. Tasumine toimub mitte sagedamini kui 1 kord kuus vastavalt töövõtja poolt teostatud ja tellija poolt vastu võetud tööde mahule. Tellijal ei ole kohustust tasuda töövõtja lisakulutuste eest, kui nende tasumise osas ei ole eelnevalt kokku lepitud.

  - Tellijal ei ole kohustust tasuda eelnevalt kokku lepitud lisatööde ja -kulutuste eest.

  - Tellija nõudmisel on töövõtja kohustatud tõestama teostatud tööde mahtu lisaks objektide ülevaatamisele ja ülemõõtmisele ka kasutatud materjalide arvete ja saatedokumentide koopiatega, masinate tööaega kajastavate aruannetega jne.

  - Töövõtja annab teostatavatele töödele 1-aastase garantii.

  - Töövõtja on kohustatud järgima hankija juhiseid tööde parandatavate piirkondade aja ja järjekorra osas, et tagada optimaalsed liiklustingimused ja ürituste korraldamise tingimused.

  - Töövõtja alustab asfaldiremonditöödega koheselt peale selleks sobiva ilmastiku ja teede seisukorra saabumist. Kevadine remondiring töövõtjale antud objektide osas lõpetatakse hiljemalt 30.06.2024. teiste remondiringide ajad ja mahud lepitakse täiendavalt kokku. Muud tööd teostatakse vastavalt esitatavale tellimusele. Tavapärasest erinevate kliimatingimuste puhul on poolte kokkuleppel võimalik tähtaegu korrigeerida.

  - Käesoleva lepingu alusel on tellijal õigus tellida (ühenädalase etteütlemisega) ja töövõtjal kohustus teostada remonditöid lepingu sõlmimisest kuni 30.06.2024.a.

  - Poolte kokkuleppel on võimalik lepingut pikendada sama perioodi (ühe aasta) võrra samadel tingimustel.

- Pakkujale esitatavad kvalifikatsiooninõuded ning kvalifikatsiooni kontrollimine.

  - Pakkujate individuaalse seisundi nõuded.

    - Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest mis tahes ajal pakkuja või taotleja, kellel on riiklike maksude võlg üle 100 euro. Hankija kontrollib nõude täitmist Maksu- ja Tolliameti andmebaasist.

  - Pakkuja majanduslik ja finantsseisund

    - Pakkuja 2021. aasta netokäive peab olema vähemalt 350 000 eurot. Pakkuja esitab vastava näitaja pakkumuse koosseisus või väljavõtte aastaaruandest netokäibe kinnitamiseks.

  - Pakkujate ja taotlejate tehniline ja kutsealane pädevus.

    - Pakkuja peab olema pädev teehooldustööde teostamiseks. Nõue on täidetud, kui pakkujal on Majandustegevuse Registris (MTR) registreering teede ehitamiseks või avalikult kasutatavate teede korrashoiuks (Hankija kontrollib nõude täitmist ka iseseisvalt vastava registri andmebaasist) või pakkuja tööde eest vastutaval isikul on vähemalt teedeinseneri tase 6. Lisada pakkumusele vastava dokumendi koopia ja näidata vastutava isiku seos pakkujaga.

    - Pakkuja peab omama pindamistööde/mustkattega teede remondi alast töökogemust. Nõue on täidetud, kui pakkuja on 2020.a. ja 2021.a. analoogse iseloomuga töid teinud kokku vähemalt 50 000 euro eest. Pakkuja esitab vastavate tööde loetelu vähemalt nõutud ulatuses.

    - Pakkujal peab olema kasutada töö teostamiseks vajalik eritehnika. Pakkuja näitab pakkumuses ära kasutatava eritehnika.

  - Hankijal on õigus kontrollida pakkuja poolt esitatud andmeid ja nõuda täiendavaid dokumente esitatud andmete  tõestamiseks. Nõutud andmete ja dokumentide 3 tööpäeva jooksul mitteesitamisel on hankijal õigus pakkuja tunnistada kvalifikatsiooninõuetele mittevastavaks

- Asjaolud, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.

  - Pakkuja esitab koosseisu kohase pakkumuse. Pakkumuse maksumus esitatakse vastavalt lisa 1 struktuurile. Prognoositav remonditava pinna maht on kuni 1500m2 (keskmine augu sügavus 5 cm, augutäite kogumaht seega 75 m3). Pakutav hind, mis esitatakse 1m3 killustiku kohta, peab sisaldama kõiki teenusega seotuid kulusid (bituumen ja vajadusel muud materjalid, töö ja tehnika kulu jne) ja ka vajadusel sõiduteeaukude ohule viitavaid liiklusmärkide paigaldamist ja nende hooldamist lepinguperioodi jooksul.

  - Hindamisele lähevad pakkumused, mis on koostatud kvalifitseerimisnõuetele vastava pakkuja poolt lähtuvalt hankedokumentides toodud nõuetest.

  - Edukaks pakkumusteks tunnistatakse üks või mitu pakkumust, sõltuvalt pakkumuste maksumusest, pakkujate töövõimekusest ja eeldatavast töö kogumahust.

  - Edukaks tunnistatud pakkuja on kohustatud hankelepingu sõlmima 7 päeva jooksul edukaks tunnistamise otsuse saamisest. Hankelepingu sõlmimisega viivitamise puhul on hankijal õigus lükata selle pakkuja pakkumus tagasi ja viia läbi pakkumuste uus hindamine või hankemenetlus tühistada ja viia läbi uus hange.

- Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu ning pakkumuse märgistamise nõuded:

  - Lisa 1 vormikohane pakkumus ja sellele lisatud dokumendid saata (pakkuja seadusliku esindaja poolt digitaalselt allkirjastatult) e-posti aadressile marion.kytt@paide.ee hiljemalt 26.06.2023 kella 10.00-ks. Märgusõnaks „Paide linna mustkattega teede remondi pakkumus“.

  - Ühispakkumuse puhul lisada ühispakkujate volikirjad nende esindajale volituste andmise kohta;

- Pakkumuste avamise täpne koht ja aeg

  - Hankija avab pakkumused ilma pakkujate juuresolekuta

  - Pakkumuste tagasilükkamine. Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused, kui

  - kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust;

  - ükski pakkumus ei vasta hankedokumentides kehtestatud tingimustele.

- Täiendava teabe nõudmise õigus.

  - Infovahetus hankija ja pakkujate vahel toimub e-posti vahendusel.

  - Hankijal on õigus nõuda vajadusel pakkuja kvalifikatsiooni tõendamise kohta täiendavaid selgitusi ja täiendavate dokumentide esitamist. Pakkuja on kohustatud täiendavad selgitused ja dokumendid esitama 3 tööpäeva jooksul. Dokumentide mitteesitamisel ja/või rahuldavate selgituste mittesaamisel on hankijal õigus pakkuja tunnistada kvalifikatsiooninõuetele mittevastavaks.

  - Hankijal on õigus nõuda vajadusel pakkumuse kohta täiendavaid selgitusi ja täiendavate dokumentide esitamist.. Pakkuja on kohustatud täiendavad selgitused ja dokumendid esitama 3 tööpäeva jooksul. Dokumentide mitteesitamisel ja/või rahuldavate selgituste mittesaamisel on hankijal õigus pakkumus tunnistada hankedokumentide nõuetele mittevastavaks.

- Läbirääkimiste pidamine

  - Hankijal on õigus pakkujatega pidada läbirääkimisi pakkumuse maksumuse, tööde teostamise aja ja muude sisuliste küsimuste osas ning anda pakkujatele võimalus pakkumuste korrigeerimiseks..

Lisa 1

Alla lihthanke piirmäära jääv hange  „ Paide linna mustkattega teede remont 2023“ hankedokumentidele

### PAKKUJA KINNITUSED JA pakkumus

Hankija Paide Linnavalitsus, registrikood 77000246,

Pakkuja:

Nimi		……………………………….

Registrikood	………………………………..

Postiaadress	………………………………..

E-post		……………………………….

Telefon	……………………………….

Pakkuja kontaktisik (esindaja või volitatud esindaja) pakkumuse osas

Nimi	……………………………...

E-post	……………………………….

Telefon……………………………….

Seoses oma pakkumuse esitamisega kinnitame, et (korrigeerida teksti, et väited kehtiksid pakkuja kohta)

- Meil puudub 100 eurot ületav riiklike maksude võlg

- Omame MTR-s registreeringut teede ehitusele ja hooldamisele /meie vastutaval isikul on teedeinseneri … tase. Dokumendi koopia lisatud.

- Meie 2021.a. netokäive on ………… eurot.

- 2020 ja 2021.a. analoogsete tööde maht ületas 50 000 eurot.

  - Objekt 1 (nimetada objekt, teostamise aeg ja tellija) …. Eurot

  - Objekt 2 (nimetada objekt, teostamise aeg ja tellija) …. Eurot

  - …………..

  - Pakkumuse koostamisel ja esitamisel oleme arvestanud kõiki hankedokumendi tingimusi ja nõudeid.

- Meie pakkumuse edukaks tunnistamise korral teostame asfaldi remonditöid vastavalt hankedokumendi nõuetele üheaegselt …….. masinaga (brigaadiga).

ESITAME OMAPOOLSE PAKKUMUSE

Meie pakkumuse maksumus on paigaldatava killustiku baasil on ………….. eurot/m3, millele lisandub käibemaks …….. eurot (siduv maksumus).

Pakkumuses näidatud hind on tööde teostamise ühiku lõppmaksumus ja see sisaldab kõiki töödega kaasnevaid kulutusi, sh lisaks killustikule kõigi vajalike materjalide, sh bituumenemulsiooni ja bituumeni maksumusust, masinate ja materjalide transporti töökohale, personalikulusid, vajadusel töötajate majutamist, liikluskorraldusvahendite paigaldamist ja eemaldamist jne).

Ühe töönädala jooksul oleme võimelised Paide linnas remontima keskmiselt ………. m2 tänavapinda (Arvestatud on ka tõenäolisi ilmastikust tingitud pause).

Meie poolt kasutatava remonditehnika kirjeldus …………………….. (masina mark, kirjeldus, arv).

Meie pakkumuse edukaks tunnistamise korral kohustume sõlmima hankelepingu mitte hiljem kui 7 päeva pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse jõustumisest.

Meie pakkumus on jõus 90 päeva alates pakkumuste esitamise lõpptähtajast.

Pakkuja seadusliku või volitatud esindaja nimi:	………………………………….

Esindamise alus 	…………………………………

Allkiri:		______________________

Kuupäev:	____________________

Lisatud (vajadusel)

- Teedeinseneri kutsestandardi tõend.

Lisa 2

Alla lihthanke piirmäära jääv hange  „ Paide linna mustkattega teede remont 2023“ hankedokumentidele

| Paide linna mustkattega teed ja tänavad (vastavalt vajadusele mustkatte kohatine remont) |
| --- |
| Tee nr | Tee nimi | Pikkus (m) | Sõidutee laius | Sõidutee pindala m2 | Kate |
| 5660001 | Aasa tänav | 550 | 5 | 2750 | Asfalt/pindamine |
| 5660002 | Aiavilja tänav | 795 | 7 | 5565 | Asfalt+säilituspindamine |
| 5660003 | Eha tänav | 279 | 4 | 1116 | Pindamine |
| 5660004 | Ehitajate tänav | 272 | 6 | 1632 | Asfalt |
| 5660005 | Hämariku | 290 | 4 | 1160 | Asfalt/pindamine |
| 5660006 | Joodi tänav | 982 | 5 | 4910 | Pindamine |
| 5660007 | Jõe tänav | 341 | 4 | 1364 | Pindamine |
| 5660008 | Karja tänav | 1206 | 7 | 8442 | Asfalt |
| 5660009 | Kase tänav | 143 | 3 | 429 | Asfalt |
| 5660011 | Kevade tänav | 274 | 4 | 1096 | Asfalt |
| 5660012 | Kitsas tänav | 313 | 5 | 1565 | Asfalt |
| 5660013 | Kivimurru tänav | 201 | 6 | 1206 | Asfalt+säilituspindamine |
| 5660014 | Koidu tänav | 183 | 4 | 732 | Asfalt |
| 5660015 | Kure tänav | 331 | 6 | 1986 | Asfalt |
| 5660016 | Kuu tänav | 270 | 4 | 1080 | Asfalt |
| 5660017 | Lai tänav | 1814 | 6 | 10884 | Asfalt+säilituspindamine |
| 5660018 | Liiva tänav | 245 | 4 | 980 | Pindamine |
| 5660019 | Looduse tänav | 310 | 4 | 1240 | Asfalt |
| 5660020 | Lühike tänav | 117 | 5 | 585 | Asfalt |
| 5660021 | Luige tänav | 283 | 5 | 1415 | Asfalt |
| 5660022 | Mündi tänav | 2609 | 7 | 18263 | Asfalt |
| 5660023 | Nooruse tänav | 234 | 4 | 936 | Asfalt |
| 5660024 | Nurme tänav | 417 | 6 | 2502 | Asfalt/pindamine |
| 5660025 | Pärna tänav | 395 | 5 | 1975 | Asfalt |
| 5660026 | Pärnu tänav | 2795 | 7 | 19565 | Asfalt |
| 5660027 | Pargi tänav | 496 | 4 | 1984 | Asfalt |
| 5660028 | Parkali tänav | 842 | 6 | 5052 | Asfalt |
| 5660029 | Peetri tänav | 247 | 5 | 1235 | Asfalt |
| 5660030 | Pikk tänav | 594 | 6 | 3564 | Asfalt |
| 5660031 | Põik tänav | 160 | 5 | 800 | Asfalt |
| 5660032 | Põllu tänav | 455 | 5 | 2275 | Asfalt |
| 5660033 | Posti tänav | 273 | 6 | 1638 | Asfalt |
| 5660034 | Prääma tänav | 548 | 6 | 3288 | Asfalt |
| 5660036 | Puuvilja tänav | 341 | 6 | 2046 | Asfalt |
| 5660037 | Rahu tänav | 617 | 6 | 3702 | Asfalt |
| 5660038 | Raudtee tänav | 1479 | 7 | 10353 | Asfalt+säilituspindamine |
| 5660039 | Lille tänav | 422 | 4 | 1688 | Pindamine |
| 5660040 | Ristiku tänav | 634 | 6 | 3804 | Asfalt/pindamine |
| 5660041 | Roheline tänav | 273 | 5 | 1365 | Asfalt |
| 5660042 | Rüütli tänav | 477 | 6 | 2862 | Asfalt/munakivi |
| 5660043 | Ruubassaare tee | 385 | 7 | 2695 | Asfalt/pindamine |
| 5660043 | Ruubassaare tee | 1028 | 7 | 7196 | Pindamine |
| 5660044 | Sõpruse tänav | 217 | 5 | 1085 | Asfalt |
| 5660045 | Soo tänav | 445 | 6 | 2670 | Asfalt |
| 5660046 | Suur-Aia tänav | 711 | 6 | 4266 | Asfalt |
| 5660047 | Suur-Kaare tänav | 183 | 5 | 915 | Asfalt |
| 5660048 | Tähe tänav | 89 | 4 | 356 | Asfalt |
| 5660049 | Tallinna tänav | 738 | 6 | 4428 | Asfalt |
| 5660050 | Telliskivi tänav | 600 | 6 | 3600 | Asfalt |
| 5660051 | Tiigi tänav | 671 | 6 | 4026 | Asfalt |
| 5660052 | Tööstuse tänav | 910 | 7 | 6370 | Asfalt |
| 5660053 | Tuleviku tänav | 550 | 4 | 2200 | Asfalt |
| 5660054 | Uus tänav | 860 | 4 | 3440 | Pindamine |
| 5660055 | Väike-Aia tänav | 334 | 5 | 1670 | Asfalt |
| 5660056 | Vahe tänav | 170 | 5 | 850 | Asfalt |
| 5660057 | Vainu tänav | 231 | 6 | 1386 | Asfalt |
| 5660057 | Vainu tänav | 270 | 6 | 1620 | Asfalt |
| 5660058 | Vaksali tänav | 192 | 11 | 2112 | Asfalt |
| 5660059 | Valli tänav | 234 | 3 | 702 | Asfalt |
| 5660060 | Vee tänav | 284 | 5 | 1420 | Asfalt |
| 5660061 | Veski tänav | 282 | 5 | 1410 | Asfalt |
| 5660062 | Videviku tänav | 128 | 3 | 384 | Asfalt |
| 5660064 | Pärnuvälja tänav | 735 | 6 | 4410 | Asfalt |
| 5660065 | Jaama tänav | 621 | 6 | 3726 | Asfalt |
| 5660066 | Kastani tänav | 473 | 6 | 2838 | Asfalt |
| 5660067 | Kaevu tänav | 145 | 5 | 725 | Asfalt |
| 5660069 | Kooli tänav | 470 | 5 | 2350 | Asfalt |
| 5660071 | Allika tänav | 727 | 5 | 3635 | Asfalt |
| 5660072 | Kasekese tänav | 272 | 4 | 1088 | Pindamine |
| 5660074 | Tulbi tänav | 342 | 3 | 1026 | Pindamine |
| 5660077 | Jõe tänav 8 juurdepääsutee | 66 | 3 | 198 | Pindamine |
| 5660079 | Parkali põik | 120 | 3 | 360 | Asfalt |
| 5660080 | Karja tänav 10 juurdepääsutee | 69 | 5 | 345 | Asfalt |
| 5660081 | Kure tänav 20 juurdepääsutee | 81 | 3 | 243 | Asfalt |
| 5660082 | Kure tänav 17 juurdepääsutee | 61 | 3 | 183 | Asfalt |
| 5660085 | Prääma tee | 162 | 4 | 648 | Asfalt |
| 5660086 | Rahu põik | 282 | 4 | 1128 | Asfalt |
| 5660087 | Rahu tänav 23 juurdepääsutee | 52 | 3 | 156 | Asfalt |
| 5660088 | Rahu tänav 17 a juurdepääsutee | 69 | 3 | 207 | Asfalt |
| 5660090 | Rüütli tänav 54 juurdepääsutee | 107 | 4 | 428 | Asfalt |
| 5660091 | Sõpruse tänav 10 juurdepääsutee | 61 | 3 | 183 | Asfalt |
| 5660092 | Sõpruse tänav 1 juurdepääsutee | 87 | 3 | 261 | Asfalt |
| 5660093 | Kanarbiku tänav | 70 | 4 | 280 | Asfalt |
| 5660096 | Vainu tänav 3 juurdepääsutee | 32 | 3 | 96 | Asfalt |
| 5660097 | Keskväljaku tänav | 233 | 8 | 1864 | Asfalt |
| 5660098 | Väike-Aia tänav 30 juurdepääsutee | 31 | 3 | 93 | Asfalt |
| 5660099 | Eha põik | 99 | 3 | 297 | Asfalt |
| 5660100 | Pärnu tänav 136 juurdepääsutee | 112 | 4 | 448 | Asfalt |
| 5660101 | Rahu tänav 7 juurdepääsutee | 73 | 3 | 219 | Asfalt |
| 5660104 | Telliskivi 17 juurdepääsutee | 68 | 3 | 204 | Asfalt |
| 5660105 | Tiigi tänav ridaelamute ees | 277 | 5 | 1385 | Asfalt |
| 5660106 | Ristiku põik | 274 | 4 | 1096 | Asfalt |
| 5660107 | Parkali tänav 25 juurdepääsutee | 38 | 3 | 114 | Asfalt |
| 5660108 | Põllu tänav 18 juurdepääsutee | 40 | 5 | 200 | Asfalt |
| 5660118 | Raja tänav | 395 | 5 | 1975 | Pindamine |
| 5660120 | Rahu tänav 31 juurdepääsutee | 39 | 3 | 117 | Asfalt |
| 5660126 | Ristiku tänav 4 juurdepääsutee | 22 | 3 | 66 | Asfalt |
| 5660138 | Tööstuse tänav 20 juurdepääsutee | 40 | 5 | 200 | Asfalt |
| 5660154 | Staadioni tänav | 387 | 4 | 1548 | Pindamine |
| 5660159 | Ristiku tänav 2 juurdepääsutee | 26 | 3 | 78 | Asfalt |
| 5660160 | Ristiku tänav 12 juurdepääsutee | 39 | 3 | 117 | Asfalt |
| 5660165 | Uus tänav 12 juurdepääsutee | 31 | 3 | 93 | Asfalt |
| 5660177 | Kastani tänav 15 juurdepääsutee | 47 | 3 | 141 | Asfalt |
| 5660194 | Soo tänav 20 juurdepääsutee | 60 | 5 | 300 | Asfalt |
| 5660273 | Luha tänav | 367 | 4 | 1468 | Pindamine/kruus |
| 5660294 | Soo tänav 16 juurdepääsutee | 77 | 4 | 308 | Asfalt |
| 5660301 | Lasteaia tänav | 118 | 3 | 354 | Asfalt |
| 5660302 | Prääma põik | 90 | 5 | 450 | Asfalt |
| 5661001 | Jaama tänava ühendustee | 237 | 5 | 1185 | Asfalt |
|  | Kokku | 41 106 |  | 232 669 |  |
| Paide linna parklad ja platsid (vastavalt vajadusele mustkatte kohatine remont) |
| 1 | Kultuurikeskuse parkla | 3500 |  |
| 2 | Kultuurikeskuse ees asuv parkla | 270 |  |
| 3 | Haigla ees asuv parklatasku | 150 |  |
| 4 | Pärnu 56 (perearstikeskus) ees | 400 |  |
| 5 | Pärnu 54 (Mainor) ees | 200 |  |
|  | Kesklinna parkla Väike-Aia tn 5 | 2700 |  |
| 6 | Lai tn alguses olev parkla | 100 |  |
| 7 | Tallinna 11 (politseimaja vastas) ja Tallinna tänava parkimistaskud | 700 |  |
| 8 | Keskväljakut ümbritsevad parklad: Keskväljak 8, 10 ja Vee 1 ees, Keskväljak 14, 15, 18, 19 ees | 1000 |  |
| 9 | Pärnu 2 ees | 225 |  |
| 10 | Pärnu 6 ees | 170 |  |
| 11 | Pärnu 4 ees | 130 |  |
| 12 | Parkla Polikliiniku taga | 1200 |  |
| 13 | Kiriku tagune parkla | 1290 |  |
| 14 | Hillar Hanssoo Põhikooli parkla Pärna tänaval | 1200 |  |
| 15 | Kaevu tn parkla | 1526 |  |
| 16 | Busside parkla Jaama-Telliskivi ääres | 250 |  |
| 17 | Veski tn Vallimäe sissepääsul olev parkla | 108 |  |
| 18 | Karja tn MEK-i võimla vastas | 250 |  |
| 19 | Kastani tn lasteaia esine | 650 |  |
| 20 | Väike-Aia 5 parkla | 120 |  |
| 21 | Vainu 11 panga esine parkla | 400 |  |
| 22 | Jahimeestemaja (Jõe 28 a) parkla | 100 |  |
| 23 | Ristiku tn ääres olev teelaiendus | 743 |  |
| 24 | Sookure lasteaia parkla | 800 |  |
| 25 | Puuvilja tn pansionaadi esine | 800 |  |
| 26 | ARK parkla | 540 |  |
| 27 | Timeksi ees parkla tasku | 116 |  |
| 28 | Tööstuse tn parklad | 1260 |  |
| 29 | Reopalu surnuaia ees | 240 |  |
| 30 | Tehisjärve parklad (3tk) | 1470 |  |
| 31 | Suur-Aia tn parkimistaskud | 300 |  |
| 32 | Pika tänava parkimistaskud | 250 |  |
| 33 | Spordihalli teenindav parkla Aiavilja tn ääres | 490 |  |
| 34 | Pärnu 3 tagune | 530 |  |
|  | Platsid kokku | 24178 |  |

Lisa 3

Alla lihthanke piirmäära jääv hange  „ Paide linna mustkattega teede remont 2023“ hankedokumentidele

Akti vorm

Tellija: Paide Linnavalitsus (registrikood 77000246)

Töövõtja: ………….. nimi, registrikood

Paide linna mustkattega teede remont 2022

Tööde teostamise periood

Tööde üleandmis-vastuvõtu akt

| Jrk | Objekt (tee, plats) | Objekti kogumaht m2 | Remonditud pind m2 | Killustiku maht m3 | Killustiku 1 m3 maksumus | Summa € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOKKU |  |  |  |  |  |

Andis üle								Võttis vastu

………………								………………

Allkirjastatud digitaalselt						Allkirjastatud digitaalselt

m3